## Slide 1
システムのご紹介
配電盤 立会試験
自動議事録生成システム
仕組み・使い方と、実際の動作結果のご紹介
2026年7月6日

## Slide 2
何のためのシステムか
これまでの課題
議事録の作成に時間がかかる
試験後、録音を聞き直しながら手作業で清書する必要があった
記録漏れ・認識違いのリスク
聞き取り・要約を人手で行うため、抜け漏れが起こりうる
このシステムでの解決
録音しながらリアルタイムで文字起こし
試験終了後、AIがボタン一つで議事録を自動生成
設計上はローカル処理を基本方針とし、試験内容を外部サーバーへ送信しない構成
Word形式でそのまま配布・保管が可能

## Slide 3
システムの仕組み
2系統のマイクで録音し、リアルタイム文字起こしと試験後のAI要約を組み合わせて議事録を作成します
1
内蔵マイクで
両者を録音
全体の音声を収録
2
BTイヤホンで
自社側を録音
話者判定用に自社側の声量を検知
3
AIが
即時に文字化
faster-whisperで即時テキスト化
4
試験後にAIが
議事録を生成
要点抽出→統合の2段階でAIが作成
5
Word文書で
出力
そのままダウンロード・配布
使用モデル: 文字起こし = faster-whisper large-v3 ／ 議事録生成 = Ollama (qwen3.5:9b)

## Slide 4
使い方
試験当日、特別な操作は必要ありません
1
試験前
ブラウザで2つの画面を開き、試験名・参加者などを入力しておく
2
試験中
「録音開始」ボタンを押すだけ。あとは試験を進めるだけでよい
3
試験後
「議事録を生成」ボタンを押し、
できあがったWord文書を保存

## Slide 5
実演：入力(試験音声の一場面)
配電盤の立会試験を模した音声で実際にシステムを動かした例です。絶縁抵抗の測定値を巡るやり取りを抜粋します
相手方(山田)
3.2メグオームですか。基準値にかなり近い数値ですが、大丈夫でしょうか。
自社(田中)
規格は満たしていますが、念のため技術部に持ち帰って確認します。本日のところは継続協議とさせてください。
自社(田中) ※休憩後
技術部に確認したところ、測定時の湿度の影響とのことで、性能上問題ないとの回答でした。
相手方(山田)
分かりました。それでは絶縁抵抗の件は、合意とさせていただきます。

## Slide 6
実演：出力(生成された議事録)
同じ音声から実際に生成されたWord議事録の抜粋です（実データ）
１．協議事項（抜粋）
議題
相手方要望・確認事項
自社回答・対応
状態
絶縁抵抗値の確認
結果が基準値に近い数値であることへの懸念と確認の依頼。
技術部で再度確認し、性能上問題ないとの結論が出たため合意とします。
合意済み
２．アクションアイテム（抜粋）
対応内容
担当
期限
表示灯を緑色に交換する（7月10日までに完了させること）
自社
2026年07月10日

## Slide 7
現状のテスト結果
配電盤立会試験を模した約9分間の音声で、繰り返し検証した結果です(合成音声によるテスト)
文字起こしの誤り率
15.1%
5秒区切りの認識誤りが主因
協議事項の再現率
100%
議題・状態とも正確に記録
アクションの再現率
100%
担当・期限も正確に記録
話者判定の精度
60.4%
自社側1名分の判定に限界あり(P.10)

## Slide 8
現状の課題：工場騒音対策
実際の工場環境での認識精度は、まだ検証できていません
背景
今回のテストは合成音声を直接入力する方式で、クリアな音声のみを使用
機械音・アラーム音・複数人の同時発言がある実際の工場環境ではまだ検証していない
現状は雑音除去機能(VAD)を無効化した設定になっている
なぜVADを無効化しているか： この直接入力方式ではVADが無音と誤判定してしまう。そのため今回の検証では無効化している(実機での生録音では事情が異なる可能性がある→次ページ)。

## Slide 9
騒音対策の解決の方向性
以下はいずれも今後の対応候補であり、現時点では未実施です
① VAD(雑音除去)を有効化して閾値を調整
実機での生録音(人が直接マイクに話す運用)では無音誤判定が起きにくいと見られ、着手のハードルが比較的低い候補
優先度：高
② 指向性・ノイズキャンセリングマイクの導入検討
ハードウェア面での雑音低減
③ 音声の前処理によるノイズ低減フィルタの追加
文字起こし前段での信号処理による対策
④ 実際の工場音声を収録しての再検証
実環境での精度を直接確認する

## Slide 10
その他の残課題
BTマイク1名装着による話者判定の限界
自社側で装着していない発話者は相手方と誤判定されうる(話者判定精度60.4%の一因、P.7参照)
5秒区切りによる文字起こし誤差
文の途中で区切られることによる認識誤りが残る
依存ライブラリ経由の外部通信の是正
AI関連ライブラリが行う軽微な外部通信を完全に遮断する設定を追加(設定1行で対応可能、P.2の記載と対応)

## Slide 11
想定リスク：長時間試験でのAI処理能力の制約
試験時間が長くなるほど、AIが一度に処理する情報量が増え、要約の精度に影響する可能性があります
背景(未検証・理論上のリスク)
議事録生成の最終段階(Stage2)では、全区間の要点を1回のAI呼び出しにまとめて渡して統合している
現状はAIの処理可能な情報量(コンテキストウィンドウ)を試験時間に応じて拡張する設定を行っていない
今回の検証は約9分間の音声のみで、数時間規模の長時間試験ではまだ検証していない
今回の検証(約9分)
要点抽出は3チャンク程度
長時間試験(例：数時間規模)
要点抽出が数十チャンク規模に増加
→ 対応の方向性： ①コンテキストウィンドウ(num_ctx)を試験想定時間に応じて拡張 ②要点の統合を階層化し1回あたりの情報量を一定に保つ
③長時間シナリオでの実検証

## Slide 12
まとめ
録音するだけで、試験終了直後に議事録の下書きができあがる仕組みです
模擬試験音声では、議事録の内容を高精度に再現できることを確認しました
一方で、実際の工場騒音下や長時間試験での精度はまだ未検証で、次の重要な検証ステップです
VAD調整・マイク見直し・実環境収録・長時間検証などの方向性で、引き続き改善します